Заключение

Обслуживание КАМАЗ

4 июля 2014г. по адресу г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ламповая, 16 на базе ОАО «Управления профилактики и рекультивации» была проведена презентация продуктов и технологий компании BG.

В программе презентации был обслужен автомобиль Камаз 6520 с двигателем

740.51.320 и пробегом 237 411 км. Гос/номер Е 935 ОО 42.  Гар/номер 935.

На данном автомобиле до проведения обслуживания технологиями BG наблюдалась повышенная дымность (густой сизый дым) и затрудненный запуск двигателя (не с первого раза).

Перед тем, как приступить непосредственно к сервису, в составе перечисленных ниже членов комиссии, была проведена проверка работоспособности топливной форсунки автомобиля. С автомобиля была снята одна форсунка для проверки работоспособности на стенде.

Проверка показала, что форсунка лила, и давление было низким.

Такую же проверку провели после сервиса.

| Результат проверки форсунки |
| --- |
|  | ДО | ПОСЛЕ |
| Давление начала впрыска МПа | 21.9 | 24.8 |
| Вид распыла | Струя | Туман |

Проверка форсунки до проведения сервиса BG.

Распыл форсунки до проведения сервиса BG.         Давление начала впрыска до проведения

сервиса BG.

На автомобиле был проведен сервис рекомендованный компанией BG включающий в себя обслуживание:

- впускного тракта продуктом BG 25532 – 2шт.;

- топливной системы (форсунки) продуктом BG 22932 – 3шт; 24432 — 2шт;

- масляной системы продуктами BG 10932 – 3шт., BG 110 – 3шт., BG 21132 – 2шт.;

Проверка работоспособности форсунки после проведения сервиса BG:

- Заметно улучшился факел распыла на форсунке.

- Возросло давление начала впрыска до 24.8

Распыл форсунки после проведения сервиса BG.

Давление начала впрыска после проведения сервиса BG.

После пробной поездки водитель автомобиля ощутил:

- возросла мощность двигателя,

- улучшился отклик педали акселератора,

- мягкая и ровная работа двигателя на холостом ходу,

- пропали провалы при резком ускорении, автомобиль перестал дымить.

- двигатель начал запускаться с первого раза без нажатия на педаль газа.

Фото отчет:

Фото обслуживаемого автомобиля и фото процесса промывки впускного коллектора.

На фото слева оборудование и процесс промывки топливной системы.

На фото справа видно как изменился цвет сольвента в колбе для промывки топливной системы из-за слива в нее «грязной обратки». Что показывает в каком состоянии топливная система.

Члены комиссии:

- Главный механик ОАО «УПиР»              ____________  Скопа В.М.

- Руководитель регионального отдела BG ____________ Аськов В.С.

- Бренд-менеджер отдела BG                   ____________ Телушкин С.В.