Директору ООО «БиДжи Сибирь»

Шихалеву Д.Э.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обслуживание УАЗ Патриот.

7 мая по адресу г.Новосибирск, ул.Нижегородская, 268 на базе дилерского центра УАЗ «Макс Моторс Проект» было проведено обслуживание автомобиля УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 40905 и пробегом 85 212 км.

На данном автомобиле за три недели до проведения индукционного сервиса BG были промыты форсунки ультразвуком (со снятием).

Перед тем как, приступить непосредственно к сервису, провели диагностику двигателя: считывание электронных параметров, проверка работоспособности форсунок на стенде, замерили компрессию в цилиндрах. Такую же проверку проверку провели после сервиса.

К работе двигателя у владельца автомобиля замечаний не было кроме того что иногда в пробках двигатель начинало «потряхивать», температура антифриза поднималась выше допустимого эксплуатационного параментра (машина начинала «греться»).

Осмотр двигателя до проведения сервиса BG:

- Проверка сканером показала, что есть ошибка пропусков зажигания первого цилиндра. Состояние свечей в норме.

- Замерили компрессию в цилиндрах:

1 цилиндр — 11bar., 2 — 11, 3 — 8, 4 — 11. Падение давления в третьем цилиндре.

- Сняли с двигателя форсунки и проверили их на стенде. Проверка показала что у первой форсунки имеется нарушение распыла, а вот проливаемость (пропускная способность за один цикл) у всех одинаковая., по 28 мл.

На автомобиле был проведен сервис рекомендованный компанией BG включающий в себя обслуживание:

- впускного тракта продуктом BG 206 – 2шт и BG 211 — 1шт.;

- топливной системы (форсунки) продуктом BG 210 – 2шт; 208 — 1шт;

- масляной системы продуктами BG 109 – 1шт., BG 110 – 1шт.;

- ДМРВ. Продуктом BG 4073 – 1шт.

Осмотр двигателя после проведения сервиса BG:

- Пропуски зажигания отсутствуют.

- Замер компрессии:

1 цилиндр — 11 bar., 2 — 11, 3 — 10, 4 — 11. После проведения индукционного сервиса BG давление (компрессия) в третьем цилиндре поднялась на 2 bar.

- Проверка форсунок на стенде показала явное улучшение распыла первой форсунки и увеличение пропускной способности форсунок на 60% (улучшение процесса образования топливовоздушной смеси, в следствии чего увеличение мощности двигателя), составило 45мл.

После пробной поездки владелец автомобиля ощутил возрастание мощности двигателя, улучшение отклика педали акселератора и более ровную и мягкую работу двигателя на холостом ходу.

Директор ООО «Макс Моторс Проект»

___________________Коротков А.В.

м.п.

Состояние дроссельной заслонки до проведения сервиса BG:

Задняя сторона заслонки                                   Передняя сторона заслонки

Состояние дроссельной заслонки после проведения сервиса BG:

Задняя сторона заслонки                                Передняя сторона заслонки

Впускной коллектор до и после проведения сервиса BG:

Коллектор до                                                             Коллектор после

Тест форсунок на стенде до проведения сервиса BG:

Пропускная способность за 1 цикл до сервиса BG

Тест форсунок на стенде после проведения сервиса BG

Пропускная способность за 1 цикл после