Директору ООО «БиДжи Сибирь»

Шихалеву Д.Э.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обслуживание KIA Soul.

9 декабря по адресу г.Кемерово ул. 2-я Камышинская 6-а на базе СТО «АВТОВИТ» было проведено обслуживание автомобиля KIA Soul 2010 года выпуска c бензиновым силовым агрегатом G4FC объёмом 1,6 литра. Общий пробег: 51549 км.

Автомобиль был выбран произвольно и, по отзывам владельца, нареканий по эксплуатации не вызывал.

Осмотр двигателя перед проведением сервиса BG:

Перед сервисом BG были проведены системная и моторная диагностика, а так же визуальный осмотр состояния дроссельного узла и эндоскопия состояния ЦПГ.

Сбои в работе мотора ЭБУ зафиксированы не были. Время впрыска в 2,8 – 2,9 мс в режиме холостого хода соответствуют техническим условиям работы исправного мотора. Адаптивные параметры топливных коррекций:  Short Term Fuel Trim – 3.1%, Long Term Fuel Trim – 2,5%, что, как минимум, косвенно указывает на неудовлетворительное состояние топливной системы.

Данные по результатам замера компрессии и теста негерметичности надпоршневого пространства:

| № цилиндра | Величина компрессии (Кг/см2) | Величина утечек (%) | Локализация утечек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,8 | 2 | Без отклонений |
| 2 | 12,9 | 3 | Без отклонений |
| 3 | 12,8 | 20 | Полость картера, впускной тракт |
| 4 | 12,6 | 22 | Полость картера, выпускной тракт |

Учитывая данные таблицы, приходим к выводу о наличии отклонений в состоянии силового агрегата.

На автомобиле был проведен сервис рекомендованный компанией BG включающий в себя обслуживание:

- впускного тракта продуктом BG 206 – 2шт и BG 211 — 1шт.;

- топливной системы (форсунки) продуктом BG 210 – 2шт; 208 — 1шт;

- масляной системы продуктами BG 109 – 1шт., BG 110 – 1шт.;

Осмотр двигателя после проведения сервиса BG:

Повторный замер компрессии и параметров негерметичности выявил следующие данные:

| № цилиндра | Величина компрессии (Кг/см2) | Величина утечек (%) | Локализация утечек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,6 | 2 | Без отклонений |
| 2 | 13,8 | 3 | Без отклонений |
| 3 | 13,5 | 2 | Без отклонений |
| 4 | 13,5 | 2 | Без отклонений |

По данным замеров приходим к выводу о высокой результативности проведённых процедур.

После пробной поездки владелец автомобиля отметил возрастание мощностных характеристик  двигателя, улучшение динамических показателей и более ровную и мягкую работу двигателя. На второй день эксплуатации было отмечено изменение показаний бортового компьютера, свидетельствующее о том, что расход топлива снизился, в среднем, на  3 литра на 100 км пробега.

Исполнительный директор

ООО "Техноимпульс-Кемерово"                                                                      Душковой Д.В.